设备实操上线资料交接清单

1：设备型号：维控PLC（可编程控制器）-LX1S系列-LX1S-20MT/LX1S-20MR

2：设备特性：可与三菱软件兼容，但是因为其采用了特殊的算法，所以与同级别的PLC相比，维控的产品要比竞争对手的PLC速度快一倍，尤其是在高数计数和高速脉冲方面表现出众。

3：设备图片：

PS:目前只有一张图片，还有两张等产品寄给你们的时候，你们自己拍下吧。

4：产品介绍：

产品简介：

产品名称： PLC

◇主机：STM32 CPU，AC100-240V交流电源，额定功率20W
◇IO端子：输入12点，输出8点(继电器型、晶体管型)
◇通讯口：支持RS422/RS485，一个串口，8芯接头（母头）
◇通讯协议：兼容FX1S NO PROTOCOL 编程软件兼容FX1S

比同价位的PLC速度快一倍

详细介绍：

| 型 号 | LX1S-20M(维控LX1S 20点可编程控制器PLC) |
| --- | --- |
| ◇电源规格◇ |
| 额定电压 | AC100-240V |
| 允许范围 | AC85-264V |
| 额定频率 | 50/60HZ |
| 电源功率 | 输出功率30W |
| 允许瞬间停电时间 | 10ms以下瞬间停电。能继续工作 |
| 电源保险丝 | 250V 1A |
| 冲击电流 | 最大15A 5ms以下/AC100V、最大25A 5ms以下/AC200V |
| 耗电 | 小于20W |
| 传感器电源 | 输出功率：DC24V 400mA 隔离（CPU同传感器）：隔离电源 |
| ◇一般规格◇ |
| 使用环境温度 | 0 ~ 55 ℃ |
| 储存环境温度 | -20 ~ 70℃ |
| 相对湿度 | 35-85%RH(不结露) |
| 耐震性（DIN导轨） | 符合JIS C 0040标准 10-57HZ 0.035MM X、Y、Z三方向各10次（合计各80分钟）； 符合JIS C 0040标准 57-150HZ 4.9M/S2 X、Y、Z三方向各10次（合计各80分钟） |
| 耐震性（直接安装） | 符合JIS C 0040标准 10-57HZ 0.035MM X、Y、Z三方向各10次（合计各80分钟）； 符合JIS C 0040标准 57-150HZ 4.9M/S2 X、Y、Z三方向各10次（合计各80分钟） |
| 耐冲击 | 符合 JIS C 0041标准(147m/S2作用时间11ms正弦半波脉冲在X、Y、Z三方向各3次） |
| 耐噪声 | 噪音电压1，000Vp-p噪声幅值1ns 1频率30 ~ 100HZ噪声模拟实验 |
| 耐电压 | AC1500V(1分钟) 符合JEM-1021标准电源端子和接地端子之间 |
| 绝缘阻抗 | DC500V绝缘测试器测得5MΩ以上 符合JEM-1021标准电源端子和接地端子之间 |
| 接地 | 第三种接地(不可与强电系统共地)※1 |
| 使用环境 | 关腐烛性、可燃性气体、无大量导电性尘埃（灰尘） |
| 存储器 | 程序存储器：256K； 掉电保持存储器：16K |
| 端口 | COM1：RS422（编程口，人机界面通讯常用接口） COM2：RS485 支持Modbus，支持人机，变频器等设备通讯（选配） |
| 模块扩展 | 不可扩展 |
| 高速计数 | 单相：2路 最大200KHZ AB相模式：支持1路AB相 |
| 软件计数 | 计数器特性：2路100K，4路10K，总脉冲数200Khz 工作模式：支持2路AB相 |
| 高速脉冲输出 | 支持2路最大200khz，支持PWM，支持梯形加减速 |
| 软件功能 | 中断：计数器中断/本机IO中断/定时器中断； IO刷新方式：支持END指令后批处理/支持输入输出实时刷新指令/脉冲捕捉； 编程方式：继电器符号方式+步进梯形图（SFC），支持中断方式； 实时时钟：内置电池，支持长效实时时钟运行； 断电保存：flash永久保存，10年以上； 用户梯形图容量：16K步 |
| 运算速度 | 基本指令：0.1微秒/每指令 整形数操作：14微秒/每指令 |
| ◇结构规格◇ |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 外壳材料 | ABS塑料 |
| 外形尺寸 | 90×75×75mm |
| 包装尺寸 | 137*102*97mm |
| 净 重 | 0.3kg |
| 湿 重 | 0.5kg |

关于PLC的使用说明书的下载网址：http://www.we-con.com.cn/Download.asp?classid=478   你们可以去网上下载。

5：产品系列图片：

PS：我们那个产品的图片就只有那张，到时候你们自己拍下吧

6：公司介绍：

福州富昌维控电子科技有限公司前身是厦门维控科技有限公司，是一家专业从事自动化领域产品研究、开发与销售的高科技公司，公司生产的LEVI系列工业人机界面产品，已取得多项软硬件知识产权，目前产品广泛应用于机械配套、冶金、化工、石油等行业，公司产品远销欧美国家和地区。

维控公司在人机界面产品取得长足发展的同时，于2010年开始自主研发可编程控制器（PLC）产品，产品于2012年6月正式面市，维控LX系列PLC的面市意味着维控又掌握了自动化领域的一门核心技术，意味着维控的产品线开始横向扩张。这是一件具有里程碑意义的事情，维控的全体员工和用户为此感到振奋。

公司将以完备正规的生产采购渠道，严谨科学的质量管理体系，简单高效的创新研发机制，全心全意的技术服务理念致力于为客户，为市场提供质量更好、使用更简单、技术更可靠的自动化产品与技术。

自维控公司成立以来，公司凝聚了一大批年轻而充满活力的高技术人才，沉淀了大量自动化行业技术与产品产品开发的核心技术，积累服务于行业用户的宝贵服务经验，形成了很多行之有效的科学管理制度。所有的这些是维控取得成功的关键所在。
 
     “做一流的国产自动化品牌。”

这是维控新的口号。也是维控全体员工和合作伙伴梦寐以求并为之不懈奋斗的追求和目标。

7：公司logo：

PS：可与三菱的软件兼容，但是速度与脉冲会比三菱的快一倍！

8：设备市场价：600元; 压金300元

9：设备赞助商网址：http://www.we-con.com.cn/index.asp

10：是否厂商审核：需要