AB PLC地址编辑说明：

可操作地址是以一个Allen-Bradley PLC与触摸屏相连接的情况而定，如若有扩展模块或其他特殊情况，请参照Allen-Bradley PLC使用说明手册。

以下是以Allen-Bradley MicroLogix1200为例：

位地址I， 地址范围: 0.0 ~ 255.15 小数点前面的数据为0~255 为字地址 格式为十进制

小数点后的0~15为子地址 格式为十进制

位地址B, 地址范围: 000.0 ~ fff.15 粉红色范围为0~f 格式为十六进制，代表块号

红色范围为00~ff格式为十六进制 代表字地址 小数点后面为0~15代表子地址 格式为十进制

字地址 S ，地址范围:0~255代表字地址 格式为十进制

字地址TS 地址范围 0000:ffff 粉红色00~ff 代表块号 格式为十六进制,黄色00~ff代表字地址 格式为十六进制

寄存器地址TP、CS、CP、N、F和TS的地址编辑一样的。

| PLC位地址类型 | 地址格式 | 地址范围 |
| --- | --- | --- |
| I | dd.dd | I 0.0 ~ 255.15 |
| O | dd.dd | O 0.0 ~ 255.15 |
| B | fff.dd | B 000.0 ~ fff.15 |
| S | dd.dd | S 0.0 ~ 255.15 |
| N | ffff.dd | N 000.0 ~ fff.15 |
| PLC字地址类型 | 地址格式 | 地址范围 |
| S | ddd | S0 ~ 255 |
| TS | ffff | TS0 ~ FFFF |
| TP | ffff | TP0 ~ FFFF |
| CS | ffff | CS0 ~ FFFF |
| CP | ffff | CP0 ~ FFFF |
| N | ffff | N0 ~ FFFF |
| F | ffff | F0 ~ FFFF |

d表示10进制，f表示16进制

不同的PLC型号支持的寄存器有可能不同，以实际PLC支持的寄存器为准。

注意：I1,O0,B3,S2,N7,T4,C5均为MicroLogix1200默认的地址块的范围，用户可自行添加块 ，默认可读

其他必须添加后才可以读取。